## Slide 1: 绿色工厂培训 2024年5月22日
废课件

## Slide 2
公司简介
上海汉略环境科技有限公司成立于2004年，专业为企业提供环境、能源技术服务及相关培训，包括绿色创建、清洁生产审核、碳排放核算、环境顾问、环境应急预案编制、VOCs废气治理、环境顾问、节能评估、环境影响评价等。
到目前为止，已为上千家企业提供了技术服务，涉及机械、电子、化工、造纸、纺织、医药、电镀、建材、制革、食品、冶金、宾馆、环境治理等行业。
授课人
张亚丽 总工程师/清洁生产审核师
电话：13761624797
邮箱：zhangyali@hlenv.cn
地址：上海市徐汇区桂箐路69号24号楼606室

## Slide 3
目录
01
02
绿色制造体系
绿色工厂评价

## Slide 4: 绿色制造体系
绿色制造组成、绿色制造体系评价标准、绿色示范单位管理
壹

## Slide 5
绿色制造体系
01
绿色制造：
也称为“环境意识制造”，是一个基于全生命周期理念，综合考虑资源效率和环境影响相协调的现代化制造模式。
其目标是使产品从设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的整个产品全寿命周期中，对环境的影响最小，资源利用率最高，并使企业经济效益和社会效益协调优化。
《上海市绿色制造体系建设实施方案（2021-2025）》
绿色工厂
绿色产品
绿色企业
绿色园区
绿色供应链

## Slide 6
绿色制造体系
01
绿色工厂
将绿色发展理念贯穿于企业建设和生产，积极开展绿色提升改造，创建一批用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的绿色工厂，打造一批国家级示范。
创建基本要求：独立法人资格，从事实际生产过程的制造业企业；遵守有关法律、法规、政策和标准；相关绩效指标处于行业领先水平；企业具有健全的管理体系。

## Slide 7
绿色制造体系
01
绿色园区
将绿色发展理念贯穿于园区规划、空间布局、产业发展、能源利用、资源利用、基础设施、生态环境、运行管理等各方面，引导园区内企业积极开展绿色制造体系建设。
创建基本要求：以产品制造、能源供给或服务工业为主园区；完成节能减排指标，碳排放强度持续下降；环境质量达标，园区内企业污染物排放达标；园区建立了履行绿色发展工作职责的专门机构。

## Slide 8
绿色制造体系
01
绿色供应链管理企业
绿色供应链管理企业：在行业龙头企业或供应链环节关键企业中，加强产品设计、原料采购、生产、运输、储存、销售、使用、回收和报废处理的全过程管理，带动上下游供应链整体绿色发展。
创建基本要求：遵守法律法规；行业内有较强的影响力；拥有数量众多的供应商，建立完善的供应商管理体系。

## Slide 9
绿色制造体系
01
绿色制造体系评价标准
注：X—第三方评价得分。
绿色
类别 | 三星级 | 四星级 | 五星级
绿色工厂 | 85＞X≥75 | 95＞X≥85 | X≥95
绿色供应链管理 | 85＞X≥80 | 95＞X≥85 | X≥95
绿色园区 | 80＞X≥70 | 90＞X≥80 | X≥90

## Slide 10
绿色制造体系
01
管理
要求
三年一复核
示范名单动态调整
每年年初报送数据指标
鼓励每年发布绿色发展报告
五年一评估

## Slide 11
绿色制造体系
01
开展绿色创建活动
重点开展绿色设计、新能源利用、余热利用、节能改造、环保改造
2024年度两批评审
5月31日、9月30日前报送
《上海市经济信息化委关于组织申报2024年度绿色制造示范名单的通知》

## Slide 12: 绿色工厂评价
绿色工厂评价流程、绿色工厂评价指标、绿色工厂评价表
贰

## Slide 13
绿色工厂评价
02
创建绿色
工厂自评价
第三方现场
审核和评价
政府主管部门
评审、筛选及上报
绿色工厂评价流程

## Slide 14
绿色工厂评价
02
绿色工厂评价指标框架
《上海市绿色制造体系建设实施方案（2018-2020）》

## Slide 15
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
基本要求 | 
基础合规性与相关方要求 | 绿色工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。
 | 近三年（含成立不足三年）无较大及以上安全、环保、质量等事故。
 | 对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。
基础管理职责——最高管理者 | 最高管理者在绿色工厂方面的领导作用和承诺满足GB/T 36132中4.3.1 a)的要求。
 | 最高管理者确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限，且满足GB/T 36132中4.3.1 b)的要求。
基础管理职责——工厂 | 应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制。
 | 应有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标应明确且可量化。
 | 应传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。

## Slide 16
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重
1 | 基础设施 | 建筑 | 工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。 | 必选 | 8 | 20%
 |  |  | 新建、改建和扩建建筑时，应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”“三同时制度”“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。 |  | 6 | 
 |  |  | 厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质应符合国家和地方法律、标准要求。 |  | 3 | 
 |  |  | 危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间应独立设置。 |  | 3 | 

## Slide 17
绿色工厂评价
02
《固定资产投资项目节能审查办法》（2023年）
1
本办法所称节能审查，是指根据节能法律法规、政策标准等，对项目能源消费、能效水平及节能措施等情况进行审查并形成审查意见的行为。
第二条
企业投资项目，建设单位需在开工建设前取得节能审查机关出具的节能审查意见。未按本办法规定进行节能审查，或节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用。
第三条

## Slide 18
绿色工厂评价
02
《固定资产投资项目节能审查办法》（2023年）
1
年综合能源消费量（按当量值）不满1000吨标准煤且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项目，涉及国家秘密的固定资产投资项目以及用能工艺简单、节能潜力小的行业的固定资产投资项目，可不单独编制节能报告。
第九条
需进行节能审查的固定资产投资项目，建设单位应编制节能报告。
第十一条

## Slide 19
绿色工厂评价
02
《固定资产投资项目节能审查办法》（2023年）
1
节能审查意见自印发之日起2年内有效，逾期未开工建设或建成时间超过节能报告中预计建成时间2年以上的项目应重新进行节能审查。
第十五条
通过节能审查的固定资产投资项目，建设地点、建设内容、建设规模、能效水平等发生重大变动的，或年实际综合能源消费量超过节能审查批复水平10%及以上的，建设单位应向原节能审查机关提交变更申请。
第十六条

## Slide 20
绿色工厂评价
02
《中华人民共和国环境保护法》（2014年）
2
编制有关开发利用规划，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。未依法进行环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施；未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设。
建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。
第十九条
第四十一条

## Slide 21
绿色工厂评价
02
《污染影响类建设项目重大变动清单》（试行 (2020年)
3
第五条
生产、处置或储存能力增大30%及以上的
废水第一类污染物排放量增加
污染物排放量增加10%及以上
新增废气主要排放口，排气筒高度降低10%及以上
固体废物处置由委外单位利用处置改为自行利用处置的

## Slide 22
绿色工厂评价
02
《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（国环规环评[2017]4号）
4
需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。
第六条
建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。
第七条

## Slide 23
绿色工厂评价
02
4
建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见：
（一）未按要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的
（二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的
（三）建设项目发生重大变动，建设单位未重新报批
（五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的
（六）分期建设项目，其分期的环境保护设施不能满足其相应主体工程需要的
（七）建设单位因该建设项目受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的
第八条
《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》（国环规环评[2017]4号）

## Slide 24
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重
1 | 基础设施 | 建筑 | 建筑材料：（1）选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材，减少建材在全生命周期中的能源消耗；（2）室内装饰装修材料满足国家标准GB 18580～18588和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。 | 可选 | 4 | 
 |  |  | 建筑结构：采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 |  | 4 | 
 |  |  | 绿化及场地：（1）场地内设置可遮荫避雨的步行连廊。（2）厂区绿化适宜，优先种植乡土植物，采用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用。（3）室外透水地面面积占室外总面积的比例不小于30%。 |  | 4 | 
 |  |  | 再生资源及能源利用：（1）可再生能源的使用占建筑总能耗的比例大于10%；（2）采用节水器具和设备，节水率不低于10%。 |  | 4 | 
 |  |  | 适用时，工厂的厂房采用多层建筑。 |  | 4 | 

## Slide 25
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重
1 | 基础设施 | 照明 | 人工照明应符合GB 50034规定。 | 必选 | 7 | 
 |  |  | 不同场所的照明应进行分级设计。 |  | 3 | 
 |  |  | 工厂厂区及各房间或场所的照明尽量利用自然光。 | 可选 | 4 | 
 |  |  | 工艺适用时，节能灯等节能型照明设备的使用占比不低于50%。 |  |  | 
 |  |  | 工艺适用时，节能灯等节能型照明设备的使用占比不低于50%。 |  | 4 | 
 |  |  | 公共场所的照明采取分区、分组与定时自动调光等措施。 |  |  | 
 |  |  | 公共场所的照明采取分区、分组与定时自动调光等措施。 |  | 4 | 

## Slide 26
绿色工厂评价
02
《建筑照明设计标准》（GB50034-2024）
房间或场所 | 照明标准值（lx） | 照明功率密度限值（W/㎡）
普通办公室、会议室 | 300 | ≤6.5
机械加工（粗加工）、机电仪表装配（大件） | 200 | ≤5.0
机械加工（一般加工≥0.1mm）、机电仪表装配（一般件）、喷涂（一般）、纺纱、织布 | 300 | ≤8.0
机械加工（精密加工<0.1mm）、机电仪表装配（精密）、喷涂（精细） | 500 | ≤11.5
电子材料（陶瓷、玻璃、光纤、其他电子材料）、餐厅 | 200 | ≤6.5
普通走廊、楼梯间、大件库 | 50 | ≤1.5
厕所 | 75 | ≤2.0
动力站（风机房、空调房、泵房）、一般件库 | 100 | ≤2.5
冷冻站、压缩空气站 | 150 | ≤3.5

## Slide 27
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重
1 | 基础设施 | 设备 设施 | 工厂使用的专用设备应符合产业准入要求，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。 | 必选 | 5 | 
 |  |  | 适用时，工厂使用的通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求。已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 |  | 5 | 
 |  |  | 适用时，工厂使用的通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求。已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 |  |  | 
 |  |  | 工厂使用的通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。 |  | 5 | 
 |  |  | 工厂使用的通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。 |  |  | 

## Slide 28
绿色工厂评价
02
《工业节能管理办法》（2016年）
1
各级工业和信息化主管部门应当加强产业结构调整，会同有关部门制定有利于工业节能减排的产业政策，综合运用阶梯电价、差别电价、惩罚性电价等价格政策，以及财税支持、绿色金融等手段，推动传统产业绿色化改造和节能产业发展。
第八条
工业企业对各类能源消耗实行分级分类计量，合理配备和使用符合国家标准的能源计量器具，提高能源计量基础能力，确保原始数据真实、准确、完整。
第二十四条

## Slide 29
绿色工厂评价
02
《工业节能管理办法》 （2016年）
1
工业企业应当严格执行国家用能设备（产品）能效标准及单位产品能耗限额标准等强制性标准，禁止购买、使用和生产国家明令淘汰的用能设备（产品），不得将国家明令淘汰的用能工艺、设备（产品）转让或者租借他人使用。
第二十六条

## Slide 30
设备能效标准
《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB9577-2015）
《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》（GB19153-2019）
《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)
《电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2020）
《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761-2020）
《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2020）
《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB24500-2020）
……
绿色工厂评价
02

## Slide 31
经济运行规范
《三相异步电动机经济运行》（GB/T12497-2006）
《交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统经济运行通则》（GB/T13466-2006）
《工业锅炉经济运行》（GB/T17954-2007）
《空气调节系统经济运行》（GB/T17981-2007）
《电力变压器经济运行》（GB/T13462-2008）
《容积式空气压缩机系统经济运行》（GB/T27883-2011）
《离心泵、混流泵与轴流泵系统经济运行》（GB/T13469-2021）
……
绿色工厂评价
02

## Slide 32
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重
1 | 基础设施 | 设备 设施 | 工厂应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。 | 必选 | 5 | 
 |  |  | 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，需满足分类计量的要求：（1）照明系统；（2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；（3）室内用水、室外用水；（4）空气处理设备的流量和压力计量；（5）锅炉；（6）冷却塔。 |  | 5 | 
 |  |  | 必要时，工厂应投入适宜的污染物处理设备，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应，设备应满足通用设备的节能方面的要求。 |  | 5 | 
 |  |  | 工厂使用的通用用能设备采用了节能型产品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。 | 可选 | 8 | 

## Slide 33
绿色工厂评价
02
《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167-2006
主要用能设备能源消耗量（或功率）限定值
能源种类 | 电力 | 煤炭、焦炭 | 原油、成品油、 石油液化气 | 重油、渣油 | 煤气、 天然气 | 蒸汽、热水 | 水 | 其它
单位 | kW | t/h | t/h | t/h | m3/h | MW | t/h | GJ /h
限定值 | 100 | 1 | 0.5 | 1 | 100 | 7 | 1 | 29.26

## Slide 34
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重
2 | 管理体系 | 一般 要求 | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 19001的要求的质量管理体系。 | 必选 | 10 | 15%
 |  |  | 通过质量管理体系第三方认证。 | 可选 | 8 | 
 |  |  | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 28001要求的职业健康安全管理体系。 | 必选 | 10 | 
 |  |  | 通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 可选 | 8 | 
 |  | 环境管理体系 | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系。 | 必选 | 20 | 
 |  |  | 通过环境管理体系第三方认证。 | 可选 | 10 | 
 |  | 能源管理体系 | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系。 | 必选 | 20 | 
 |  |  | 通过能源管理体系第三方认证。 | 可选 | 10 | 
 |  | 社会责任 | 每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。 | 可选 | 4 | 

## Slide 35
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重
3 | 能源资源投入 | 能源 投入 | 工厂应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入。 | 必选 | 10 | 15%
 |  |  | 建有能源管理中心。 | 可选 | 8 | 
 |  |  | 建有厂区光伏电站、智能微电网。 |  | 5 | 
 |  |  | 建有厂区光伏电站、智能微电网。 |  |  | 
 |  |  | 使用了低碳清洁的新能源。 |  | 3 | 
 |  |  | 使用可再生能源代替不可再生能源。 |  | 3 | 
 |  |  | 充分利用余热余压。 |  |  | 
 |  |  | 充分利用余热余压。 |  | 3 | 

## Slide 36
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重
3 | 能源资源投入 | 资源 投入 | 工厂应按照GB/T 7119的要求对其开展节水评价工作，且满足GB/T 18916中对应本行业的取水定额要求。 | 必选 | 10 | 
 |  |  | 工厂应减少材料，尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。 |  | 10 | 
 |  |  | 工厂应按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价。 |  | 10 | 
 |  |  | 使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料。 | 可选 | 5 | 
 |  |  | 替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。 |  | 4 | 

## Slide 37
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重
3 | 能源资源投入 | 采购 | 工厂应制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。 | 必选 | 10 | 
 |  |  | 工厂应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。 |  | 10 | 
 |  |  | 工厂向供方提供的采购信息包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。 | 可选 | 4 | 
 |  |  | 满足绿色供应链评价要求。 |  | 5 | 

## Slide 38
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重
4 | 产品 | 生态 设计 | 工厂在产品设计中引入生态设计的理念。 | 必选 | 30 | 10%
 |  |  | 按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计。 | 可选 | 6 | 
 |  |  | 按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价，满足绿色产品（生态设计产品）评价要求。 |  | 4 | 
 |  | 有害物质使用 | 工厂生产的产品（包括原料和辅料）应减少有害物质的使用，避免有害物质的泄露，满足国家对产品中有害物质限制使用的要求。 | 必选 | 15 | 
 |  |  | 实现有害物质替代。 | 可选 | 4 | 

## Slide 39
绿色工厂评价
02
产品标准
低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求(GB/T38597-2020)
工业防护涂料中有害物质限量（GB30981-2020）
胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB33372-2020）
油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值（GB38507-2020）
清洗剂挥发性有机化合物含量限值（GB38508-2020）……

## Slide 40
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重
4 | 产品 | 节能 | 工厂生产的产品若为用能产品或在使用过程中对最终产品/构造的能耗有影响的产品，适用时，应满足相关标准的限定值要求。未制定标准的，产品能效应不低于行业平均值。 | 必选 （适用时） | 15 | 
 |  |  | 达到相关标准中的节能评价值/先进值要求，未制定标准的，产品能效达到行业前20%的水平，前5%为满分。 | 可选 （适用时） | 6 | 
 |  | 减碳 | 采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查。 | 可选 | 6 | 
 |  |  | 利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善。核算或核查结果对外公布。 |  | 3 | 
 |  |  | 适用时，产品满足相关低碳产品要求。 |  | 3 | 
 |  | 可回收 利用率 | 按照GB/T 20862的要求计算其产品的可回收利用率。 | 可选 | 4 | 
 |  |  | 利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善。 |  | 4 | 

## Slide 41
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重
5 | 环境排放 | 大气污染物 | 工厂的大气污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，并满足区域内排放总量控制要求。 | 必选 | 15 | 10%
 |  |  | 工厂的主要大气污染物排放满足标准中更高等级的要求。 | 可选 | 10 | 
 |  | 水体污染物 | 工厂的水体污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求，或在满足要求的前提下委托具备相应能力和资质的处理厂进行处理，并满足区域内排放总量控制要求。 | 必选 | 15 | 
 |  |  | 工厂的主要水体污染物排放满足标准中更高等级的要求。 | 可选 | 10 | 
 |  | 固体废弃物 | 工厂产生的固体废弃物的处理应符合GB 18599及相关标准的要求。工厂无法自行处理的，应将固体废弃物转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处理。 | 必选 | 10 | 
 |  | 噪声 | 工厂的厂界环境噪声排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求。 | 必选 | 10 | 

## Slide 42
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重
5 | 环境排放 | 温室 气体 | 工厂应采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。 | 必选 | 10 | 
 |  |  | 获得温室气体排放量第三方核查声明。 | 可选 | 10 | 
 |  |  | 核查结果对外公布。 | 可选 | 4 | 
 |  |  | 可行时，利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。 | 可选 | 6 | 

## Slide 43
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重
6 | 绩效 | 用地集约化 | 容积率应不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求。 | 必选 | 3 | 30%
 |  |  | 容积率达到《工业项目建设用地控制指标》要求的1.2倍及以上，2倍及以上为满分。 | 可选 | 2 | 
 |  |  | 工厂建筑密度不低于30%。 | 必选 | 3 | 
 |  |  | 建筑密度达到40%。 | 可选 | 2 | 
 |  |  | 工厂的单位用地面积产能应不低于行业平均水平；工厂的单位用地面积产值不低于地方发布的单位用地面积产值的要求；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。 | 必选 | 3 | 
 |  |  | 工厂的单位用地面积产能指标优于行业前20%，前5%为满分；单位用地面积产值达到地方发布的单位用地面积产值的要求的1.2倍及以上，2倍为满分；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应达到本年度所在省市的单位用地面积产值1.2倍及以上，2倍为满分。 | 可选 | 2 | 

## Slide 44
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重
6 | 绩效 | 原料无害化 | 识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况。 | 必选 | 6 | 
 |  |  | 工厂主要物料的绿色物料使用率达30%及以上。 | 可选 | 4 | 
 |  | 生产洁净化 | 单位产品主要污染物产生量（包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等），指标应不高于行业平均水平。（离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。） | 必选 | 6 | 
 |  |  | 产品主要污染物产生量（包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等），指标优于行业前20%水平。（离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。）前5%为满分。 | 可选 | 4 | 

## Slide 45
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重
6 | 绩效 | 生产洁净化 | 产品废气产生量，指标应不高于行业平均水平。（装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。） | 必选 | 6 | 
 |  |  | 产品废气产生量，指标优于行业前20%水平。（离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。）前5%为满分。 | 可选 | 4 | 
 |  |  | 单位产品废水产生量，指标应不高于行业平均水平。（离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。） | 必选 | 6 | 
 |  |  | 单位产品废水产生量，指标优于行业前20%水平。（离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。）前5%为满分。 | 可选 | 4 | 

## Slide 46
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重
6 | 绩效 | 能源低碳化 | 单位产品综合能耗，指标应符合相关国家、行业标准中的限额要求。未制定相关标准的，应达到行业平均水平。（离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。） | 必选 | 6 | 
 |  |  | 单位产品综合能耗，指标达到相关国家、行业标准中的先进值要求。未制定相关标准的，应优于行业前20%水平。（离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。）前5%为满分。 | 可选 | 4 | 
 |  |  | 单位产品碳排放量，指标应优于行业平均水平。（制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。） | 必选 | 3 | 
 |  |  | 单位产品碳排放量，指标优于行业前20%水平。（离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。）前5%为满分。 | 可选 | 2 | 
加分项 |  |  | “零碳”工厂创建方面开展的工作情况。 | 可选 | 3 | 100%

## Slide 47
绿色工厂评价
02
绿色工厂基本要求第三方评价表
序号 | 一级 指标 | 二级指标 | 具体评价要求 | 要求类型 | 分值 | 权重
6 | 绩效 | 能源低碳化 | 单位产品主要原材料消耗量，指标应不高于行业平均水平。 | 必选 | 6 | 
 |  |  | 单位产品主要原材料消耗量，指标优于行业前20%水平，前5%为满分。 | 可选 | 4 | 
 |  |  | 工业固体废物综合利用率，指标应大于65%（根据行业特点，该指标可在±20%之间选取）。 | 必选 | 6 | 
 |  |  | 工业固体废物综合利用率，指标达到73%（根据行业特点，该指标可在±20%之间选取），90%为满分。 | 可选 | 4 | 
 |  |  | 废水处理回用率，指标高于行业平均值。 | 必选 | 6 | 
 |  |  | 废水处理回用率，指标优于行业前20%水平，前5%为满分。 | 可选 | 4 | 

## Slide 48
总结

## Slide 49
总结
03
绿色工厂要求：
用地集约化
原料无害化
生产洁净化
废物资源化
能源低碳化

## Slide 50: 谢谢！